TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

KHOA: XÂY DỰNG

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 1)

Học kỳ 3 , năm học 2021 - 2022

Mã học phần: [DXD0160_01]

Tên học phần:  Kết cấu bê tông cốt thép 2

Mã nhóm lớp học phần: [213_DXD0160_01]

Thời gian làm bài (phút/ngày): 90 phút

Hình thức thi: Tự luận

Cách thức nộp bài:  Upload file bài làm theo định dạng *.pdf hoặc file hình ảnh

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho công trình BTCT có 3 tấm sàn (1 trệt, 2 lầu và 1 sàn mái, không có chuồng cu) với các trục dầm, cột và kích thước tiết diện các dầm của các sàn như hình 1.

Cho biết:

- Cấp độ bền nén của bê tông B20 (hệ số điều kiện làm việc của bê tông (b=1)

- Cốt thép loại CB240-T

- Các lớp cấu tạo sàn lầu 1 (hình 2)

- Hoạt tải sàn lầu (giá trị tiêu chuẩn): pc = 200 (daN/m2); hệ số độ tin cậy n=1.2

- Hoạt tải sàn mái (giá trị tiêu chuẩn): pc = 300 (daN/m2); hệ số độ tin cậy n=1.2.

- Chiều cao tất cả các tầng là 3.6 mét.

- Mặt đất bên ngoài thấp hơn cao độ trệt, a = 1 mét và cao hơn cao độ ngàm, b = 2 mét.

CÁC CÂU HỎI

Câu 1 (1 điểm): Xác tổng tải tính toán cho sàn lầu 1 (tĩnh và hoạt tải)

Câu 2 (3 điểm): Xác định diện tích cốt thép cần thiết cho sàn sàn lầu 1 (tính moment uốn theo kiểu truyền thống bằng cách tra bảng, kiểu bản liên tục và lấy h0 = 7.5 cm khi tính cốt thép).

Câu 3 (3 điểm): Chọn thép theo kết quả tính được từ câu 2 và vẽ cấu tạo cốt thép cho mặt cắt 1-1; 2-2 và 3-3 cho trên hình 1 (vẽ hoàn chỉnh và chi tiết để có thể thi công được)

Câu 4 (1 điểm): Nêu sơ đồ tính cho khung trục 2.

Câu 5 (2 điểm): Xác định lực đặt tại các nút khung trục 2 do hoạt tải từ sàn truyền vào (các giá trị dùng để tính cốt thép cho khung)

Ngày biên soạn: 02/08/2022

Giảng viên biên soạn đề thi:

Nguyễn Quốc Thông

Ngày kiểm duyệt: 04/08/22

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: TS. Nguyễn Hoàng Tùng

# Text boxes

2

2

32

3

ô

bản 1

ô

bản 2

1

1

250(500

250(400

250(500

250(400

250(400

250(400

250(400

Hình 1

4000

1

2

3

A

B

6000

5000

Hình 2

- Gạch men dày 10, dung trọng: 2000 (daN/m3), hệ số độ tin cậy:  n=1.1.

- Vữa lót dày 30, dung trọng: 1800 (daN/m3), hệ số độ tin cậy:  n=1.2.

- Bản bê tông cốt thép, dày 100, dung trọng: 2500 (daN/m3), hệ số độ tin cậy:  n=1.2

- Lớp trần treo có trọng lượng 1m2 là 50 (daN/m2), hệ số độ tin cậy:  n=1.1.